ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	Μυτιλήνη 20- 11 – 2012

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ	Αρ. Πρωτ.: 6662

Ταχ. Δ/νση:   Μ. Κουντουρά 1                                 ΠΡΟΣ:1)  Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου

Ταχ. Κώδικας:   81100          	                                         Καταλληλότητας Αθλ. Εγκ/σεων

FAX:   22513-48293                                                              κα. Γεωργέλλη Παναγιώτα

Τηλέφωνο:   22513-53709                                                    2) Γραφείο Γεν. Γραμματείας

Πληροφορίες:   Ε. Μανωλακέλλης         			Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αιγαίου

Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη2-8

18538 Πειραιάς

ΚΟΙΝ: 1) Δήμαρχο Λέσβου

2) Τεχνική υπηρεσία Δήμου Λέσβου

3) Αντιδήμαρχο Λέσβου

κ. Βατό Ιωάννη

4) Πρόεδρο ΝΠΔΔ Παιδείας       Πολιτισμού & Αθλητισμού

Κ. Κ. Αστυρακάκη

ΘΕΜΑ:   Έλεγχος στατικής επάρκειας φέροντος οργανισμού του χώρου που στεγάζεται  το Δημοτικό Κολυμβητήριο Μυτιλήνης

Σχετ. :1)  Το υπ. αριθμ. 50785/31-10-2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών σας διαβιβάζουμε συνημμένα την έκθεση αυτοψίας του υπαλλήλου Μανωλακέλλη Ευστράτιου και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Προϊσταμένη της

Δ/νσης Δόμησης

Μαυρονικόλα Ευφροσύνη

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΗΜ.

Ε.Δ.

1. Α.Φ. 1.1.

2. Φ.Ε.Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση:   Μ. Κουντουρά 1

Ταχ. Κώδικας:   81100

FAX:   22513-48293

Τηλέφωνο:   22513-53709

Πληροφορίες:   Ε. Μανωλακέλλης

ΘΕΜΑ:   Έλεγχος στατικής επάρκειας φέροντος οργανισμού του χώρου που στεγάζεται το Δημοτικό Κολυμβητήριο Μυτιλήνης

Σχετ. :1)  Το υπ. αριθμ. 50785/31-10-2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών κα ι κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας από κλιμάκιο μηχανικών και εμού του ιδίου της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Λέσβου που πραγματοποιήθηκε την 16/11/2012 στο κτήριο που στεγάζεται το δημοτικό κολυμβητήριο Μυτιλήνης σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η υπηρεσία μας δεν διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα που να έχουν σχέση με την στατικότητα  του κτιρίου, τις αντοχές και την γενικότερη στατική του συμπεριφορά (όπως π.χ. εδαφοτεχνικά δεδομένα στις θέσεις θεμελίωσης, μη ορατά στοιχεία του φέροντος οργανισμού, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κ.τ.λ.) σε περίπτωση βίαιων συμβάντων.

Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι δεν υφίσταται κατ΄ αρχάς αντικειμενικά η δυνατότητα να εκτιμηθεί επιστημονικά και τεκμηριωμένα απόλυτα η στατικότητα του συγκεκριμένου χώρου ιδιαίτερα ότι αφορά την συνολική του συμπεριφορά σε περιπτώσεις βίαιου συμβάντος (όπως π.χ. σεισμικά φαινόμενα, διαβρωτικά φαινόμενα, πυρκαγιά κ.τ.λ.)

- Αναλυτική παρουσίαση και εκτίμηση των αιτιών των βλαβών

Παρόλαυτα, 1) στα περισσότερα υποστυλώματα παρατηρούνται έντονες ρηγματώσεις και αποδιοργάνωση μάζας του σκυροδέματος που οφείλονται σε έντονες οξειδώσεις οπλισμών, όπως αυτές εμφαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες. Συγκεκριμένα, εξωτερικά στη νότια-ανατολική πλευρά του κτηρίου, παρατηρήθηκε έντονη διάβρωση στα υποστυλώματα, αποσάθρωση και ενανθράκωση σκυροδέματος, οξείδωση του οπλισμού, με αποτέλεσμα η διάμετρος του  σιδηρού οπλισμού, μετά το καθαρισμό του να έχει απομειωθεί σημαντικά. Επίσης, όπως εμφαίνεται στη φωτο αρ. 1,2,3 στα νότιοανατολικά  υποστύλωμα καθώς και στους δοκούς της ανατολικής πλευράς υπάρχει έντονη διάβρωση από οξείδωση του οπλισμού.

Φώτο 3

2) Επίσης, παρατηρείται παντελής έλλειψη περίσφιξης υποστυλωμάτων, αφού οι περισσότεροι συνδετήρες είναι κομμένοι λόγω διάβρωσης, όπως εμφαίνεται στη φώτο 4 και 5.

Εκτίμηση της υπηρεσίας είναι ότι η μερική αποδιοργάνωση του κτηρίου με έντονη ρηγμάτωση μεγάλου πλάτους, καθώς και τοπική αποδιοργάνωση του σκυροδέματος από θλίψη και διάτμηση, οφείλονται στο θαλασσινό περιβάλλον, καθώς και στην υποψία – ένδειξη ότι τα θεμέλια  των υποστυλωμάτων, αφενός από την πολύ μικρή τάση εδάφους σ < 100ΚPa, και αφετέρου από τη διάβρωση τόσο των οπλισμών όσο και του σκυροδέματος, έχουν μειωμένη φέρουσα ικανότητα σε σχέση με αυτήν του σχεδιασμού.

Φώτο 5

- Παρατηρούνται ‘θέσει κοντά υποστυλώματα’, τα οποία προκύπτουν λόγω εμβολισμού από τοιχοποιίες μή πλήρους φατνώματος. Στα υποστυλώματα αυτά εξαιτίας του μικρού ελεύθερου ύψους, αναπτύσσεται μεγάλη τέμνουσα δύναμη, πολλαπλάσια αυτής που υπολογίστηκε για το συνολικό μήκος του υποστυλώματος ανάμεσα στις δύο στάθμες. Φώτο 1.

- Παρατηρήθηκε ότι οι δοκοί που ενώνουν τα υποστυλώματα έχουν αποκάλυψη οπλισμών κάτω, όπως αυτά εμφαίνονται στην φώτο 6.

Φώτο 6

- Για αρχιτεκτονικούς λόγους, το εν λόγω κτήριο έχει σχεδιαστεί με τις διαστάσεις των υποστυλωμάτων να είναι μικρότερες στη βάση, από ότι στο πάνω μέρος, έτσι ώστε να αυξάνεται η ακαμψία των υποστυλωμάτων προς τα πάνω με αποτέλεσμα οι σεισμικές δυνάμεις πάνω να είναι μεγαλύτερες από τις σεισμικές δυνάμεις στη βάση τους  . Σχήμα 1.

Σχήμα 1

- Επιπλέον, παρατηρήθηκε διάβρωση τόσο του οπλισμού όσο και του σκυροδέματος της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής, τόσο από την υγρασία (το σκυρόδεμα είναι πορώδες υλικό), όσο και από τις έντονες πλάγιες ωθήσεις που αναπτύσσονται από το χλωριωμένο νερό, φώτο 7 και 8.

Φώτο 7

Φώτο 8

- Τρόποι αντιμετώπισης τους

Το φαινόμενο της αποδιοργάνωσης μάζας του σκυροδέματος και της οξείδωσης των οπλισμών, συμπεριλαμβάνεται στη συνηθισμένη παθολογία των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη παρουσία υγρασίας. Η αντιμετώπιση του προβλήματος από εξειδικευμένο προσωπικό, κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς η εξέλιξη του φαινομένου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο φέροντα οργανισμό. Συνοπτικά η εργασία αποκατάστασης περιλαμβάνει την αφαίρεση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος , τον καθαρισμό του οπλισμού από τα οξείδια με τη χρήση συρματόβουρτσας, τη χρήση ειδικού αντιδιαβρωτικού υλικού για την προστασία των οπλισμών και τέλος την αποκατάσταση της διατομής του υποστυλώματος.

Λόγω της παντελούς έλλειψης συνδετήρων, της αποδιοργάνωσης της μάζας του σκυροδέματος και των κοντών υποστυλωμάτων, προτείνεται η ενίσχυση τους με αύξηση της διατμητικής αντοχής και της πλαστιμότητας τους (η ικανότητα δηλαδή ενός φορέα να παραμορφώνεται πέρα από το όριο διαρροής του, χωρίς να παρουσιάζεται σημαντική μείωση στην αντοχή και δυσκαμψία του), χωρίς ιδιαίτερη αύξηση της καμπτικής αντοχής. Οι τεχνικές ενίσχυσής του κτηρίου μπορούν να διακριθούν σε δυο βασικές κατηγορίες. Στη πρώτη, επιτυγχάνεται η ενίσχυση με ενεργή περίσφιξη των υποστυλωμάτων, χωρίς αύξηση της διατομής των με χρήση επικολλητών κολλάρων, είτε μεταλλικών, είτε από λωρίδες σύνθετων υλικών (ανθρακολάμες, ανθρακονήματα) ινοπλισμένα πολυμερή FRP. Στη δεύτερη κατηγορία η ενίσχυση επιτυγχάνεται με αύξηση της διατομής του υποστυλώματος με νέες στρώσεις σκυροδέματος και νέους οπλισμούς, κατασκευάζοντας ένα μανδύα γύρω από το αρχικό στοιχείο. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να δημιουργηθεί αρμός διαστολής μεταξύ της πλινθοδομής και του υποστυλώματος που γίνεται κατά ‘θέσει κοντό’, όπως και πιθανή αύξηση της διατομής των θεμελίων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και ειδικότερα α) την αναγκαιότητα αποκατάστασης των βλαβών του φέροντος οργανισμού του κτηρίου του κολυμβητηρίου Μυτιλήνης που αναφέρονται στο παρόν, β) το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εν λόγω κτηρίου δημιουργείται συνάθροιση κοινού, γ) τις διατάξεις του άρθρου 424 του ΚΒΠΝ,

Προτείνεται

Η παύση κάθε αθλητικής δραστηριότητας  και το συντομότερο δυνατό, θα πρέπει να εκτελεστούν οι εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών του φέροντος οργανισμού, αφού προηγουμένως εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες.

O Τεχνικός υπάλληλος

Μανωλακέλλης Ευστράτιος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός